## Slide 1
特別教育
SCAFFOLDING ERECTION SPECIAL EDUCATION
足場の組立て等 特別教育
組立・解体・変更 対応コース
安衛則第36条第39号準拠 ／ 6時間以上
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ足場特別教育か
建設業墜落・転落死亡災害における足場の比重
02
学科カリキュラムの4要素
足場の方法・工事用設備・災害防止・関係法令の法定区分
03
6時間以上の時間割
法定科目と各時間配分の確認
04
組立から解体まで4STEP
計画→組立→使用前点検→解体の流れ
05
墜落防止と組立解体時のポイント
手すり先行・親綱・幅木・先行手すり工法
06
点検5ステップと管理者責務
安衛則564条に基づく点検と元方の責任
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ足場特別教育か
30
%
建設業の墜落・転落死亡災害のうち足場関連が占める比率
出典：厚生労働省「死亡災害報告」建設業 起因物別分析
起因物別 建設業 墜落死亡災害の傾向（相対値）
足場
1.00
屋根・はり・もや
0.85
開口部
0.62
階段・桟橋
0.41
その他
0.28
※足場を1.00として正規化した起因物別の概算傾向。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
学科カリキュラムの4要素
安衛則第36条第39号・特別教育規程が定める足場特別教育 学科科目
01
足場・作業の方法に関する知識
足場の種類・構造、組立・解体・変更の方法、墜落・崩壊防止の作業手順
02
工事用設備・機械・器具・作業環境に関する知識
鋼管・くさび緊結式・枠組足場の部材、移動式足場、作業床・手すり・幅木
03
労働災害の防止に関する知識
墜落・転落、飛来落下、はさまれ、感電の防止、要求性能墜落制止用器具の使用
04
関係法令
安衛法・安衛則 第三編第十章（足場）、第518条〜第575条の主要条文の要点
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM HOURS
6時間以上 カリキュラム時間割
科目
時間
主な内容
備考
足場・作業の方法に関する知識
3.0h
種類・構造・組立解体手順
学科
工事用設備・機械・器具に関する知識
0.5h
部材・作業床・手すり等
学科
労働災害の防止に関する知識
1.5h
墜落・崩壊・飛来落下防止
学科
関係法令
1.0h
安衛則第518条〜第575条等
学科
合計
6.0h以上
学科のみ（実技なし）
省令最低時間
出典：労働安全衛生規則第36条第39号・特別教育規程（学科6時間以上）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
SCAFFOLD LIFECYCLE
足場点検・使用 4STEP
安衛則第564条・第567条に基づき、計画から解体までの定型手順を確立する
STEP 1
1
組立計画
設置場所・荷重・気象条件を踏まえ、組立図と作業手順書を作成
STEP 2
2
組立て
作業主任者の指揮、先行手すり工法、幅木・メッシュシートの設置
STEP 3
3
使用前・始業前点検
強風・大雨・地震後および毎日の作業開始前に異常の有無を確認
STEP 4
4
解体
上部から順次、足場材の落下防止、立入禁止区画と監視員配置
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
FALL PREVENTION
墜落防止と組立解体時のポイント
FALL PREVENTION
墜落防止 4ポイント
1
手すり先行工法
上部床に上がる前に手すりを設置、二段手すりと中桟を確保
2
親綱の張設
移動範囲全体に水平親綱を張り、要求性能墜落制止用器具を常時掛け替え
3
幅木・メッシュシート
高さ10cm以上の幅木と落下防止シートで飛来落下を防止
4
開口部・隙間の養生
作業床と建地の隙間は12cm未満、開口部は確実に塞ぐか手すり設置
ERECTION & DISMANTLING
組立解体時 4ポイント
1
先行手すり工法の徹底
上層に上がる前に手すりが先行する工法・部材を必ず採用
2
段違い・ずらしの禁止
作業床の段違い、踏抜きやすい配置を避け、確実な緊結を確認
3
架材・部材の事前点検
鋼管の曲がり・腐食、緊結金具の損傷、ピン・くさびの摩耗を確認
4
強風・大雨時の作業中止
10分間平均風速10m/s以上、降雨1mm/h以上、降雪1cm/h以上で中止
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
INSPECTION 5 STEPS
足場点検の5ステップ
安衛則第567条に基づく点検は、悪天候後・組立変更解体後・始業前に必ず実施
01
床材・幅木の点検
損傷・腐食・隙間（建地と床の間12cm未満）、固定状況を目視で確認
02
手すり・中桟の点検
高さ85cm以上の手すり、35〜50cmの中桟または幅木の有無を確認
03
緊結部・接続部の点検
緊結金具・ピン・くさびの緩み、変形、摩耗を点検し、不良は即交換
04
壁つなぎ・控えの点検
規定間隔（垂直9m以下・水平8m以下等）の壁つなぎが機能しているか確認
05
記録・是正
点検者・点検日・結果と補修内容を記録し、是正完了まで使用禁止表示
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
MANAGER'S DUTIES
管理者・元方の責務
安衛法第59条第3項（特別教育）・第29条（元方事業者）および安衛則第564条〜第575条に基づく取組み
01
特別教育の確実な実施
学科6時間以上を雇入れ時・配置替え時に実施し、受講記録を整備
02
教育記録の3年保存
受講者氏名・科目・時間・講師名を記録し、3年以上保存（安衛則第38条）
03
作業主任者の選任と職務
つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場では作業主任者を選任し職務遂行
04
元方事業者としての統括
関係請負人への指導・連絡調整、合同点検・是正の仕組みを整備
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
足場は墜落死亡の最大起因物
建設業の墜落災害で足場関連は最大の比重を占める
02
先行手すり工法を徹底
組立・解体時こそ墜落リスクが高く、先行設置が原則
03
点検は安衛則564・567条
悪天候後・変更解体後・始業前の3局面で必ず実施
04
記録3年保存と元方統括
特別教育・点検記録を3年保存し、元方は合同点検で統括
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修