## Slide 1
化学物質管理教育
CHEMICAL RISK ASSESSMENT
化学物質RA実務教育
自律的化学物質管理対応コース
安衛法第57条の3準拠 ／ 約2.5〜4時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ今、化学物質RAか
自律的管理制度への移行と対象物質拡大の背景
02
自律管理の4要素
化学物質管理者・RA・ばく露低減・健康障害防止
03
教育カリキュラム時間割
基礎・RA手法・ばく露評価・リスク低減の構成
04
RA 4STEPと国際情報源
GHS／SDSを活用した特定からリスク低減まで
05
RA手法とリスク低減4階層
ECETOC TRA等の手法と排除→代替→工学→PPE
06
化学物質管理者の責務
5責務と事業者の法定責務（記録保存等）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ今、化学物質RAか
20
倍
化学物質RA対象物が従来比で拡大した倍率（約120→約2,900物質）
出典：厚生労働省「化学物質規制の見直し」2022年5月公布
自律管理 主要管理項目の取組み状況（相対値）
SDS交付・受領
1.00
ラベル表示確認
0.92
RA実施
0.68
ばく露評価
0.41
健康診断
0.33
※SDS交付・受領を1.00として正規化した管理項目別取組み傾向の概算。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
自律的化学物質管理の4要素
2024年4月施行・2026年4月完全施行の自律的管理制度が事業者に求める取組み
01
化学物質管理者の選任
リスクアセスメント対象物を製造・取扱う事業場で選任義務。職務は管理計画の策定・教育・記録（安衛則第12条の5）
02
リスクアセスメントの実施
安衛法第57条の3に基づく対象物のRA。新規採用・作業変更時にも実施し記録を保存
03
ばく露低減措置
濃度基準値以下への管理、ばく露の最小化、工学的対策・呼吸用保護具の適切な選定
04
健康障害防止措置
リスクに応じた健康診断、がん等遅発性疾病への対応、漏えい・異常時の応急措置
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
TRAINING CURRICULUM
教育カリキュラム時間割
科目
時間
主な内容
形式
化学物質管理の基礎
0.5h
自律管理制度、安衛法改正、対象物拡大の概要
講義
RA手法の基礎
1.0h
ECETOC TRA、CREATE-SIMPLE、CB、実測の使い分け
講義+演習
ばく露評価の実務
0.75h
濃度基準値、SDS活用、作業環境測定との違い
講義+ケース
リスク低減措置
1.0h
排除→代替→工学→PPEの4階層、呼吸用保護具選定
講義+グループ演習
記録・教育・改善
0.75h
記録の保存期間、再評価、関係者への周知
講義+討議
出典：安衛法第57条の3／安衛則第34条の2の7 を整理。合計2.5〜4時間。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
RISK ASSESSMENT FLOW
化学物質リスクアセスメント 4STEP
GHS分類・SDS（安全データシート）等の国際化学物質情報源を活用した実務手順
STEP 1
1
化学物質の特定
取扱物質一覧化、SDS入手、GHS分類とラベル表示の確認
STEP 2
2
ばく露評価
取扱量・作業時間・換気条件からばく露濃度を推定
STEP 3
3
リスクの見積り
濃度基準値・有害性区分との比較で優先度を判定
STEP 4
4
対策実施・記録
排除・代替・工学・PPEの順で選定し記録を保存
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
METHODS & HIERARCHY
RA手法とリスク低減4階層
ASSESSMENT METHODS
RA手法 4種類
1
ECETOC TRA
取扱量・作業条件からばく露を推定する欧州ツール。スクリーニングに有効
2
CREATE-SIMPLE
厚労省提供の簡易ツール。中小規模事業場でも入力項目が少なく使いやすい
3
コントロール・バンディング
GHS区分と取扱量から管理レベルを定性的に判定。専門知識不要で導入容易
4
実測（個人ばく露測定等）
ばく露濃度を直接測定。精度は最も高いが費用と時間を要する
HIERARCHY OF CONTROLS
リスク低減4階層
1
排除（Elimination）
当該化学物質の使用を中止。最も確実な低減策
2
代替（Substitution）
有害性のより低い物質や工程に切り替える
3
工学的対策（Engineering）
局所排気装置、密閉化、自動化により発散源を制御
4
保護具（PPE）
呼吸用・化学防護手袋等を最終手段として併用
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
5 DUTIES
化学物質管理者の5責務
安衛則第12条の5に基づき、選任から改善までを年間サイクルで運用する
01
選任・体制整備
事業場ごとに選任し、職務範囲と権限を明文化
02
管理計画の策定
RA計画、ばく露低減計画、教育計画を年間ロードマップ化
03
記録の作成・保存
RA記録、ばく露評価、健診結果を法定期間保存
04
関係者への教育
取扱者・管理監督者へSDS内容と取扱注意事項を周知
05
改善・再評価
作業変更・物質変更時の再RAと是正措置の実施
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
EMPLOYER'S LEGAL DUTIES
事業者の法定責務
安衛法第57条・第57条の3および関係省令に基づく事業者の取組み
01
SDS交付・ラベル表示
安衛法第57条・第57条の2に基づく譲渡提供時のSDS交付とGHSラベル表示
02
ばく露の最小化
濃度基準値以下に管理し、可能な限りばく露を低減する努力義務
03
健康診断・健康管理
リスクに応じた健康診断、がん原性物質取扱者への配慮を実施
04
記録の保存
RA記録は3年以上、がん原性物質関連の記録は30年保存（一部物質）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
自律管理は4要素で回す
管理者選任・RA・ばく露低減・健康障害防止を一体運用
02
SDS／GHSが実務の起点
国際化学物質情報源を活用し4STEPで判断
03
4階層で確実に低減
排除→代替→工学→PPEの順を崩さず選定
04
記録保存は物質ごとに
RA記録は3年以上、がん原性物質は30年保存（一部物質）
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修