## Slide 1
特別教育
FULL-BODY HARNESS SPECIAL EDUCATION
フルハーネス型 特別教育
墜落制止用器具を用いる業務
安衛則第36条第41号準拠 ／ 約6時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
墜落災害の現状と法改正
2019年2月施行の用語変更とフルハーネス原則化の背景
02
学科4区分の全体像
作業／器具／災害防止／関係法令の体系
03
業種別の墜落リスク
建設・製造・運輸・電気通信・林業の傾向
04
装着・点検・使用・保管の4STEP
日常運用で守る基本フロー
05
ランヤード選定と装着のポイント
自由落下距離・振り子・第一種/第二種の理解
06
墜落時対応と元方・使用者の責務
救助5ステップと法定義務の整理
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY FULL-BODY HARNESS
なぜフルハーネスが原則か
40
%
建設業 死亡災害に占める墜落・転落の比率
出典：厚生労働省「労働災害発生状況」
墜落・転落死亡災害 業種別件数（相対値）
建設業
1.00
製造業
0.32
陸上運輸
0.21
林業
0.18
電気通信
0.09
※建設業の発生件数を1.00として正規化した業種別傾向の概算。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR LEGAL TOPICS
学科 法定4区分
厚生労働省告示第11号が定める特別教育のカリキュラム体系
01
作業に関する知識
作業に用いる設備の種類・構造・取扱い、作業に伴う災害とその防止方法（1時間）
02
墜落制止用器具に関する知識
フルハーネス・ランヤード・接続器具の構造、点検・整備、使用方法（2時間）
03
労働災害の防止に関する知識
墜落による労働災害の防止のための措置、安全帯使用上の留意点（1時間）
04
関係法令
安衛法、安衛令、安衛則中の関係条項、構造規格、ガイドライン（0.5時間）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM TIMETABLE
カリキュラム時間割
区分
科目
時間
主な内容
学科
作業に関する知識
1.0h
作業設備・作業手順・災害事例
学科
墜落制止用器具に関する知識
2.0h
構造・規格・点検・選定基準
学科
労働災害の防止に関する知識
1.0h
墜落防止措置・救助・応急処置
学科
関係法令
0.5h
安衛則第36条第41号関連・構造規格
実技
墜落制止用器具の使用方法
1.5h
装着・取付け・点検実習
出典：厚生労働省告示第11号（2018年）／ 学科4.5h ＋ 実技1.5h ＝ 計6h
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
DAILY OPERATION FLOW
装着・点検・使用・保管 4STEP
フルハーネスの日常運用で守るべき基本フロー
STEP 1
1
装着
体型に合わせ、ベルトのねじれ・たるみなく胸・腿・肩を確実に固定
STEP 2
2
点検
縫製・金具・ランヤード・ショックアブソーバの損傷を作業前に目視確認
STEP 3
3
使用
取付設備は腰より高い位置（D環高さ以上）に確実にフック掛け
STEP 4
4
保管
直射日光・高温多湿・薬品を避けて保管。落下衝撃を受けた製品は廃棄
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
LANYARD & FITTING POINTS
ランヤード選定と装着のポイント
LANYARD SELECTION
ランヤード選定 4ポイント
1
自由落下距離を確認
取付位置とD環高さから必要落下距離（クリアランス）を計算
2
振り子（スイング）リスク
取付点は作業位置の真上が原則。横方向ずれは衝突リスク
3
最大衝撃荷重 6.0kN以下
ショックアブソーバの伸び量を含めて選定（構造規格）
4
第一種／第二種の使い分け
第一種は腰高さ以上、第二種は足元（4kN）取付け対応
FITTING & ANCHORING
装着・取付け 4ポイント
1
胸ベルトは胸骨中央
ずれると吊り下がり時に頚部圧迫や逸脱の恐れ
2
腿ベルトの締め込み
指2本が入る程度。緩みは墜落時の腿部損傷原因
3
取付設備の強度
一人当たり22.0kN以上の強度がある構造物・親綱に掛ける
4
フック向きと外れ止め
ロック機構を毎回確認。手すり・足場材への直掛けは避ける
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
POST-FALL RESPONSE
墜落時対応 5ステップ
宙吊り（サスペンショントラウマ）防止のため、迅速な救助が必須
01
発見・呼びかけ
即座に周囲へ知らせ、被災者の意識・呼吸を確認
02
119通報
救急要請。建物階層・取付高さなど墜落状況を伝達
03
二次災害防止
周囲の落下物・電源を確認、救助者の自己確保を実施
04
救助・降下
レスキューシステムまたは高所作業車で速やかに地上へ
05
応急処置・搬送
宙吊り後は急に水平に寝かせず、半座位で経過観察し搬送
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
PRIME CONTRACTOR & EMPLOYER DUTIES
元方・使用者の責務
安衛法第59条第3項（特別教育）・第30条（元方事業者の措置）に基づく取組み
01
特別教育の実施・記録
6.75m超（建設業5m超）の作業従事者に法定6時間を実施し記録3年保存
02
作業計画と取付設備の設定
作業床・親綱・取付金具を計画段階で設計し、強度22kN以上を確保
03
器具の点検と廃棄基準
始業前点検・月次点検を実施。落下衝撃品・破損品は即廃棄
04
救助体制の整備
レスキュープランの策定、救助器具の常備、関係請負人への周知
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
6.75m超は原則フルハーネス
建設業は5m超推奨。胴ベルトは限定用途のみ
02
取付高さとクリアランスが命
D環高さ・自由落下距離・伸び量の総和を必ず確認
03
始業前点検を習慣化
縫製・金具・アブソーバを毎日確認、衝撃品は即廃棄
04
救助体制まで含めて教育
宙吊り対応・レスキュープランを事業場で整備
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修