## Slide 1
特別教育
ABRASIVE WHEEL HANDLING SPECIAL EDUCATION
研削といし取替え等 特別教育
学科＋実技対応コース
安衛則第36条第1号・第38条準拠 ／ 約4時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ研削といし教育が必要か
破裂・飛散による重篤災害と特別教育の位置づけ
02
学科カリキュラムの4要素
取扱業務・といし構造・関係法令・試運転と異常対応
03
学科＋実技の時間割
法定2時間＋2時間の科目構成と実施内容
04
取替え作業 4STEP
仕様確認→取付け→試運転→異常時対応の手順
05
破裂要因と正しい取付け
事故メカニズムと取付けポイントの整理
06
試運転5ステップと管理者責務
始業時1分・取替え後3分の運用と法的責任
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ研削といし教育か
60
%
研削関連災害における「飛来・落下／はさまれ・巻込まれ」が占める比率
出典：厚生労働省「労働災害発生状況」事故の型別調査
事故の型別 研削関連災害の傾向（相対値）
飛来・落下
1.00
切れ・こすれ
0.82
はさまれ・巻込まれ
0.55
激突
0.38
その他
0.21
※飛来・落下を1.00として正規化した事故の型別の概算傾向。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
学科カリキュラムの4要素
安衛則第38条 別表第4が定める研削といし取替え等の特別教育 学科科目
01
取扱業務に関する知識
研削盤の種類・構造・用途、研削加工の基礎、作業手順、危険性と防護
02
といし・取付具に関する知識
といしの種類と表示記号、構造強度、フランジ・ブッシュ等取付具の選定
03
関係法令
安衛法・安衛則 第二編第一章第三節（研削盤等）、特別教育規程の要点
04
試運転と異常時対応
始業時1分・取替え後3分の試運転、振動・異音時の停止と再点検手順
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM HOURS
学科＋実技 時間割
項目
区分
時間
主な内容
取扱業務に関する知識
学科
0.5h
研削盤の構造・用途・危険性
といし・取付具に関する知識
学科
1.0h
種類・表示記号・フランジ等取付具
関係法令
学科
0.5h
安衛則・特別教育規程の要点
といしの取付け方法・試運転
実技
1.0h
取付手順・つり合い試験・試運転
といしを用いた研削作業
実技
1.0h
作業姿勢・防護具・異常時停止
出典：労働安全衛生規則第38条・特別教育規程第1条（学科2h以上＋実技2h以上）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
REPLACEMENT FLOW
取替え作業 4STEP
安衛則第118条の趣旨に沿い、取替えから試運転までを定型手順化する
STEP 1
1
仕様・適合確認
最高使用周速度・寸法・表示記号と機械側仕様の整合確認
STEP 2
2
取付け・締付け
フランジ・ブッシュ・紙パッキンの正規組合せでトルク管理
STEP 3
3
試運転
側方退避のうえ取替え後3分以上、始業時1分以上の無負荷運転
STEP 4
4
異常時対応・記録
振動・異音・偏心は即停止し再点検。実施結果と点検者を記録
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
SAFE MOUNTING
破裂要因と正しい取付け
RUPTURE CAUSES
といし破裂の主要要因 4ポイント
1
最高使用周速度の超過
機械の回転数とといし表示記号の不整合は破裂の主要因
2
衝撃・ひび割れの見落とし
落下・打撃を受けたといしは外観正常でも内部亀裂が残存
3
フランジ・取付具の不適合
寸法違い・偏当たり・締付不足が応力集中を招く
4
側面研削・無理な押当て
設計用途外の使用や過大な押付け力で破断荷重を超過
PROPER MOUNTING
正しい取付け 4ポイント
1
受入れ時の音響検査
木製ハンマで軽打し清音を確認、濁音は使用禁止
2
規定フランジと紙パッキン
同径・同形状フランジを左右対称に、紙パッキンを必ず介挿
3
段階的な締付け
対角順で均等に締め、規定トルクを超えない管理を徹底
4
取替え後3分以上の試運転
側方に退避し、振動・異音・偏心の有無を目視と聴覚で確認
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
TEST RUN PROCEDURE
試運転の5ステップ
安衛則第118条に基づく試運転は、取替え時と始業時で時間が異なる
01
始業時1分以上
毎日の作業開始前に1分以上の無負荷運転で異常の有無を確認
02
取替え後3分以上
といし取替え時は3分以上、強度確認と慣らし運転を行う
03
振動・異音の確認
軸受・取付具の緩み、偏心・うなりの有無を目視と聴覚で点検
04
といし側方への退避
万一の破裂に備え、回転面の正面に立たず側方に退避する
05
結果の記録
実施日・実施者・点検結果を記録し、是正履歴とともに保存
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
MANAGER'S DUTIES
管理者の責務
安衛法第59条第3項（特別教育）および安衛則第38条・第118条に基づく使用者の取組み
01
特別教育の確実な実施
学科2時間＋実技2時間以上を雇入れ時・配置替え時に実施し受講記録を整備
02
教育記録の3年保存
受講者氏名・科目・時間・講師名を記録し、3年以上保存（安衛則第38条）
03
始業前点検の徹底
試運転・防護カバー・受け台の隙間（3mm以下）を毎日確認させる
04
保護具と是正の運用
保護めがね・防じんマスクを支給、不適合といしは即廃棄処分
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
破裂は致命的、教育は法定義務
取替え業務は安衛則第36条第1号の特別教育対象
02
試運転は1分・3分ルール
始業時1分以上、取替え後3分以上の無負荷運転を徹底
03
側方退避と受入れ検査
正面に立たない、音響検査でといしの健全性を確認
04
記録と継続改善
教育記録・点検記録を3年保存し、毎年見直す
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修