## Slide 1
労働衛生教育
HEAT STROKE PREVENTION
熱中症予防 労働衛生教育
WBGT・現場運用対応コース
基発0420第3号準拠 ／ 約1.5時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ今、熱中症予防か
業務上熱中症の発生動向と2025年安衛則改正の背景
02
熱中症対策の4要素
作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育
03
WBGT基準値と作業強度
JIS Z 8504に基づく区分と現場での運用
04
緊急時対応 4STEP
意識確認→搬送・冷却→119通報→記録報告
05
環境改善と水分・塩分摂取の原則
遮熱・送風・休憩室と計画的補給の実務
06
暑熱順化と事業者の責務
5日〜2週間の順化計画と法定責任の整理
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ今、熱中症予防か
35
%
業務上熱中症 死傷者に占める建設業の比率（年間平均）
出典：厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」
業種別 熱中症死傷者数の傾向（相対値）
建設業
1.00
製造業
0.85
運輸業
0.42
警備業
0.31
清掃・廃棄物
0.27
※建設業の発生率を1.00として正規化した業種別傾向の概算。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
熱中症対策の4要素
2025年6月1日施行 安衛則改正（WBGT28以上または気温31度以上の作業で措置義務化）
01
作業環境管理
WBGT値の測定・記録、遮熱・送風・冷房、日除け・休憩室の整備、湿度・気流の制御
02
作業管理
休憩時間の確保、計画的水分・塩分補給、作業時間短縮・スケジュール調整、単独作業の回避
03
健康管理
暑熱順化、雇入時・配置替時健診、巡視と声かけ、既往歴・服薬状況の把握、体調記録
04
労働衛生教育・緊急対応
症状・予防の教育、緊急時連絡網の整備、報告・記録の体制、AED・冷却資材の配備
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
WBGT REFERENCE VALUES
WBGT基準値と作業強度
区分
身体作業強度
WBGT基準値
対応
軽い
事務・軽作業（座位・立位での軽作業）
32.5℃
通常作業可。水分補給と巡視を励行
中程度
歩行・組立・運搬等の中等度作業
29.0℃
休憩時間延長、作業強度の見直し
やや重い
重量物取扱い・重機作業等
27.5℃
作業時間短縮、こまめな休憩、単独作業禁止
重い
つるはし・スコップ作業等の重作業
26.5℃
作業中止検討、暑熱順化未了者は配置回避
非常に重い
全身を激しく使う作業
25.0℃
原則作業中止、冷却・休憩優先
出典：JIS Z 8504 ／ 基発0420第3号 別添「職場における熱中症予防基本対策要綱」より要約
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
EMERGENCY RESPONSE FLOW
緊急時対応 4STEP
異変を感じたら作業を中止し、迷わず4STEPを実行する
STEP 1
1
意識・症状の確認
呼びかけ反応、めまい・吐き気・けいれん・高体温の有無を確認
STEP 2
2
涼所搬送・冷却
風通しの良い日陰へ移動、衣服を緩めて首・脇・鼠径部を冷却
STEP 3
3
119通報
意識障害・経口摂取不可・改善なしは即時通報。単独で抱え込まない
STEP 4
4
記録・報告・再発防止
発生時のWBGT・作業内容・対応を記録し、原因分析と対策見直し
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
ENVIRONMENT & HYDRATION
環境改善と補給の原則
ENVIRONMENTAL CONTROL
WBGT低減対策 4ポイント
1
遮熱・日除けの設置
直射日光を遮るシートやテント、反射塗装で輻射熱を低減
2
送風・気流の確保
大型扇風機・スポットクーラーで体感温度を下げる
3
クールシャワー・ミスト
休憩時の身体冷却。手・前腕の冷水浸漬も有効
4
冷房付き休憩室
横になれる広さを確保し、飲料・塩分・氷を常備
HYDRATION
水分・塩分摂取 4ポイント
1
こまめに先取りで補給
喉が渇く前に20〜30分ごと、コップ1杯を目安に
2
塩分濃度0.1〜0.2%
スポーツドリンクや経口補水液で電解質を補う
3
計画的な補給時刻
作業前・休憩時・作業後を必ずセット
4
1日1.2L以上を目安
高温多湿環境では汗量に応じてさらに増やす
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
HEAT ACCLIMATIZATION
暑熱順化 5ステップ
順化未了者の発症リスクが高い。最初の1週間は段階的に作業時間を増やす
01
1日目 短時間慣らし
通常の50%程度の作業時間に抑え、こまめに休憩を入れる
02
2〜3日目 段階増
60〜70%まで作業時間を延ばし、体調観察を継続
03
4〜5日目 標準化
通常作業時間に近づける。水分・塩分補給は継続強化
04
6〜7日目 定着
通常作業時間で運用。異変時は直ちに作業中止
05
連休明け・新規入場
順化はリセットされる前提で再度1週間の段階増を実施
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
EMPLOYER'S DUTIES
事業者の責務
安衛法第22条・第59条および基発0420第3号、2025年6月1日施行の安衛則改正に基づく取組み
01
WBGT測定と記録
高温多湿作業場で作業前・作業中の測定を行い、結果を記録・掲示
02
巡視と体調確認
管理者による定期巡視と声かけ、単独作業の回避と相互観察体制
03
教育・訓練の実施
雇入時・配置替時に症状・予防・緊急対応を教育、年1回以上の再教育
04
報告・記録体制の整備
緊急連絡網と発生時報告フロー、健診・教育・対応記録を3年以上保存
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
WBGTで判断、感覚に頼らない
測定値に基づく作業計画と休憩設計が基本
02
暑熱順化は1週間かけて段階的に
連休明け・新規入場者は特に注意
03
緊急時は迷わず4STEP
意識障害は即119、冷却を並行して実施
04
記録と再評価で継続改善
教育・健診・対応記録を3年保存し毎年見直し
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修