## Slide 1
特別教育
OXYGEN DEFICIENCY HAZARDOUS WORK
酸素欠乏危険作業 特別教育
第一種・第二種対応コース
酸欠則第12条準拠 ／ 約5.5時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
酸欠災害の致死率と現状
一度発生すると約半数が死亡に至る重大災害
02
第一種・第二種の違い
酸欠単独か、硫化水素中毒も対象に含むか
03
学科法定4区分
発生原因／症状／換気・保護具／救護・法令
04
入槽前4STEP
測定→換気→再測定→監視の徹底
05
リスク場所と保護具
4分類のリスク場所と換気・呼吸器の選定
06
救助5ステップと作業主任者の責務
二次災害防止と法定義務
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY OXYGEN DEFICIENCY
なぜ酸欠は重大災害か
50
%
酸欠災害における致死率（被災者に占める死亡者の割合）
出典：厚生労働省「酸素欠乏症等災害発生状況」
酸欠災害 発生場所別件数（相対値）
マンホール・下水
1.00
タンク・ピット
0.82
地下室・地下ピット
0.61
船倉・サイロ
0.39
不活性ガス区画
0.25
※マンホール・下水での発生件数を1.00として正規化した発生場所別の概算。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR LEGAL TOPICS
学科 法定4区分
酸欠則第12条が定める特別教育のカリキュラム体系
01
酸素欠乏の発生原因
微生物による酸素消費、酸化反応、不活性ガス置換、水没・湧水、植物・果実の呼吸作用
02
酸素欠乏症の症状
18%未満で症状発現、16%で頭痛・吐き気、10%で意識消失、6%以下で即死の危険
03
換気・保護具等の使用方法
強制換気、酸素濃度計、空気呼吸器、送気マスク、命綱・墜落制止用器具
04
事故時の救護及び関係法令
二次災害防止、人工呼吸、救助手順、酸欠則・安衛法・関係省令
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM TIMETABLE
カリキュラム時間割
区分
科目
第一種
第二種
学科
酸素欠乏の発生原因
1.0h
1.0h
学科
酸素欠乏症（および硫化水素中毒）の症状
1.0h
1.0h
学科
空気呼吸器等の使用方法
1.0h
1.0h
学科
事故時の退避・救急蘇生の方法
1.0h
1.0h
学科
関係法令
1.0h
1.0h
実技
空気呼吸器等の取扱い
0.5h
0.5h
出典：酸欠則第12条 ／ 第二種は硫化水素中毒に関する内容を含む（計5.5h相当）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
PRE-ENTRY FLOW
入槽前 4STEP
酸欠則が定める作業開始前の必須手順
STEP 1
1
酸素濃度測定
作業開始前に、上層・中層・下層の3点以上で酸素濃度・硫化水素濃度を測定
STEP 2
2
換気
酸素18%以上・硫化水素10ppm以下になるまで強制換気を実施
STEP 3
3
再測定
換気後、入槽直前に再度測定し基準値を満たすことを確認
STEP 4
4
作業者監視
監視員を槽外に配置し、入槽者と常時連絡。継続的に濃度監視を実施
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
RISK & PPE POINTS
リスク場所と保護具のポイント
HAZARDOUS LOCATIONS
酸欠リスク場所 4分類
1
地下空間
マンホール、地下ピット、共同溝。微生物による酸素消費が起こりやすい
2
タンク・反応槽
内部塗装の酸化、洗浄残液からの硫化水素発生に注意
3
果実・穀物倉庫
植物の呼吸作用やドライアイス昇華で酸素濃度が低下
4
不活性ガス区画
窒素・アルゴンパージ後の配管・容器内は急速に意識消失の危険
VENTILATION & PPE
換気・保護具 4ポイント
1
強制換気
自然換気では不十分。送風機で空気を送り込み槽内空気を入替
2
空気呼吸器・送気マスク
防毒マスクは無効。給気式呼吸用保護具を必ず選定
3
命綱・墜落制止用器具
引き上げ救助用ハーネスを装着、槽外で確保
4
監視員の常時配置
入槽者1名につき監視員1名以上、無線・呼びかけで状況把握
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
RESCUE PROCEDURE
救助 5ステップ
二次災害（救助者の被災）が酸欠死亡の最大要因。装備なしで進入しない
01
呼びかけ・状況確認
槽外から声かけし応答を確認。安易に進入せず周囲に応援を要請
02
119通報
救急要請。酸欠・硫化水素の可能性を必ず伝達
03
監視員確保・換気強化
救助中も酸素濃度・ガス濃度を監視。送風機を最大稼働
04
救助者の保護具装着
空気呼吸器・命綱を装着してから進入。素手・素面の進入は厳禁
05
救出・蘇生・搬送
命綱で引き上げ、安全な場所で気道確保・人工呼吸・AED使用後に搬送
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
WORK CHIEF DUTIES
酸素欠乏危険作業主任者の責務
酸欠則第11条に基づき、技能講習修了者から選任される作業主任者の法定義務
01
作業前・作業中の濃度測定
酸素18%以上・硫化水素10ppm以下を作業中も継続的に確認・記録
02
人員点呼と入退場管理
入槽者の氏名・人数を点呼で確認、退避時の取り残しゼロを確保
03
退避指示・救助指揮
異常時は即時退避を指示、装備なき救助進入を絶対に許可しない
04
教育記録・点検記録の保存
特別教育記録、濃度測定記録、保護具点検記録を3年以上保存
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
第一種は酸欠、第二種は酸欠＋硫化水素
作業場所のリスクに応じた特別教育を選択
02
18%以上・10ppm以下を死守
酸素濃度18%・硫化水素10ppmを下回ったら即時退避
03
入槽前4STEPの徹底
測定→換気→再測定→監視を毎回実施
04
二次災害防止が救助の鉄則
装備なしの進入は絶対禁止。空気呼吸器と命綱を必ず装着
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修