## Slide 1
労働衛生教育
HAND-ARM VIBRATION SYNDROME PREVENTION
振動障害予防 労働衛生教育
チェーンソー・工具対応コース
基発0810第1号準拠 ／ 約2時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ今、振動障害予防か
振動障害認定の動向と高齢化現場でのリスク
02
振動障害対策の4要素
工具選定・ばく露時間管理・防振保温・健康管理
03
工具別ばく露管理
3軸合成値a(8)と日振動ばく露限界値5.0m/s²
04
振動障害予防 4STEP
工具評価→ばく露計算→時間管理→健診
05
工具選定と保温・血行管理
低振動工具の活用と末梢循環保護
06
健康管理5ステップと事業者責務
特殊健診6月以内ごと、記録5年保存
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ今、振動障害予防か
85
%
振動障害労災認定における手腕系振動工具（チェーンソー含む）が占める比率
出典：厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査」
工具種別 振動障害認定の傾向（相対値）
チェーンソー
1.00
ピックハンマー
0.62
サンダー・グラインダー
0.48
削岩機
0.34
その他振動工具
0.21
※チェーンソー作業の認定件数を1.00として正規化した工具別傾向の概算。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
振動障害対策の4要素
振動障害予防のための作業管理指針および基発0810第1号に基づく使用者の取組み
01
工具選定（低振動）
低振動工具の採用、防振機構付き製品の優先、メーカー公表の3軸合成値で比較選定
02
ばく露時間管理
日振動ばく露量A(8)の算定、限界値5.0m/s²未満の維持、対策値2.5m/s²の運用
03
防振手袋・保温
防振手袋の支給と訓練、寒冷下作業の保温対策、湿潤回避と血行維持
04
健康管理・健診
雇入時・特殊健診6月以内ごと、自覚症状の早期把握、産業医連携と就業判定
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
TOOL EXPOSURE MANAGEMENT
工具別ばく露管理
工具区分
代表加速度
1日許容時間
主な対策
チェーンソー
5〜8 m/s²
2時間以内（1連続10分以内）
低振動機種、刃の点検、休憩設計
ピックハンマー
10〜25 m/s²
概ね30分〜1時間
防振ハンドル、保持力低減、交替制
削岩機
8〜20 m/s²
概ね1〜2時間
防振機構、姿勢保持、台座固定
サンダー・グラインダー
3〜8 m/s²
概ね2〜4時間
防振パッド、低速モード、定期点検
インパクトレンチ
3〜10 m/s²
概ね2〜3時間
トルク管理、適正工具選定、休憩
出典：振動障害予防のための作業管理指針 ／ 基発0810第1号 ／ ISO 5349準拠の概算値
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
PREVENTION FLOW
振動障害予防 4STEP
工具・作業ごとに評価し、ばく露を限界値以下に抑える運用へ
STEP 1
1
工具評価
メーカー値・実測の3軸合成値で工具を評価、低振動工具へ更新
STEP 2
2
ばく露計算
日振動ばく露量A(8)を算定、限界値5.0m/s²と対策値2.5m/s²で判定
STEP 3
3
時間管理
1日の作業時間・1連続作業時間を制限し、作業日報で実績を確認
STEP 4
4
健康診断
特殊健診6月以内ごと、所見者は産業医判断で配置転換・就業制限
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
TOOL & CIRCULATION
工具選定と保温・血行管理
TOOL SELECTION
振動工具選定 4ポイント
1
低振動工具の採用
同等性能で振動加速度の小さい機種を優先選定
2
防振機構付き製品
防振ハンドル・防振マウント・カウンターウェイト搭載品
3
メーカー公表値で比較
3軸合成値（m/s²）をカタログで確認し購入仕様に明記
4
定期点検と整備
刃・ベアリング・防振ゴムの摩耗で振動増加。点検記録を残す
WARMTH & CIRCULATION
保温・血行管理 4ポイント
1
防振手袋の着用
用途に応じた手袋を支給し、装着方法を訓練
2
保温と防寒対策
末梢循環を維持。寒冷下では休憩室での復温時間を確保
3
こまめな休憩
1連続作業10〜30分ごとに小休止、手指のリラックス
4
禁煙・健康習慣
喫煙は末梢循環を悪化させる。禁煙指導と運動・栄養指導
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
HEALTH MANAGEMENT
健康管理 5ステップ
雇入時から退職後まで一貫した健康管理で振動障害を早期発見・予防する
01
雇入時健診
配置前にレイノー現象・神経症状・既往歴を確認し就業可否を判断
02
特殊健診（6月以内ごと）
振動工具取扱業務従事者は法定特殊健診を年2回実施
03
自覚症状の把握
手指のしびれ・冷感・白色化・痛みの早期申告体制
04
産業医連携
所見者は産業医が判定、配置転換・就業制限・要医療を決定
05
記録の保存（5年）
健診結果・ばく露記録・教育記録を5年以上保存し追跡可能化
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
EMPLOYER'S DUTIES
事業者の責務
安衛法第59条・第66条および振動障害予防のための作業管理指針に基づく取組み
01
ばく露時間の管理
チェーンソーは2時間/日上限。日報で作業時間を実測・記録
02
特殊健診の実施
振動業務従事者に6月以内ごとの特殊健診を実施し、結果を保存
03
教育の計画的実施
雇入時・配置替時に振動・健康影響・対策の教育、年1回再教育
04
記録の保存（5年）
教育・健診・ばく露記録を5年以上保存、是正履歴を残す
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
振動障害は累積ばく露で発症
限界値5.0m/s²・対策値2.5m/s²の運用が要
02
工具選定と時間管理が両輪
低振動工具へ更新し、日振動ばく露量A(8)を管理
03
保温と血行が末梢を守る
防振手袋・保温・禁煙で循環悪化を防ぐ
04
健診と記録で早期発見
特殊健診6月以内ごと、記録5年保存で追跡
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修