## Slide 1
特別教育
SLING WORK SPECIAL EDUCATION
玉掛け 特別教育
つり上げ荷重1t未満の業務
安衛則第36条第19号準拠 ／ 約9時間
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
ANZEN AI

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
玉掛け災害の現状
クレーン等災害における玉掛け起因事故の実態
02
学科法定4区分の全体像
クレーン等／玉掛け方法／合図／関係法令
03
1t未満と1t以上の境界
特別教育と技能講習の使い分け
04
玉掛け作業4STEP
質量目測→用具選定→玉掛け→合図・吊り上げ
05
用具点検と合図のポイント
ワイヤロープ・スリング・退避位置
06
禁止事項と責務分担
5つの禁止行為と運転者・玉掛け者の役割
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
02 / 10

## Slide 3
WHY SLING TRAINING
なぜ玉掛け教育が重要か
30
%
クレーン等災害に占める玉掛け起因の比率
出典：厚生労働省「労働災害発生状況」
クレーン等災害 起因別件数（相対値）
玉掛け不良
1.00
運転操作ミス
0.78
合図ミス
0.55
用具破損
0.41
その他
0.22
※玉掛け不良起因の発生件数を1.00として正規化した相対値の概算。
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR LEGAL TOPICS
学科 法定4区分
安衛則別表第5が定める玉掛け特別教育（1t未満）のカリキュラム体系
01
クレーン等に関する知識
クレーン・移動式クレーン・デリック等の種類・構造・取扱いに関する基礎知識（1時間）
02
玉掛けの方法
玉掛け用具の選定・使用方法、質量目測、力学の基礎、玉掛け作業の手順（2時間）
03
クレーン等の運転のための合図
手・笛・声による合図方法、無線通信、合図者の位置取り（1時間）
04
関係法令
安衛法・安衛令・安衛則・クレーン等安全規則中の関係条項（1時間）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM TIMETABLE
カリキュラム時間割
区分
科目
時間
主な内容
学科
クレーン等に関する知識
1.0h
種類・構造・取扱い
学科
玉掛けの方法
2.0h
用具選定・質量目測・手順
学科
クレーン等の運転のための合図
1.0h
手・笛・無線合図
学科
関係法令
1.0h
安衛則・クレーン則関係条項
実技
玉掛けの方法
3.0h
用具点検・実玉掛け実習
実技
クレーン等の運転のための合図
1.0h
実機による合図演練
出典：安衛則別表第5 ／ 学科5h ＋ 実技4h ＝ 計9h（1t未満用）
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
05 / 10

## Slide 6
SLING WORK FLOW
玉掛け作業 4STEP
安全な玉掛け作業の基本フロー
STEP 1
1
質量目測
荷の形状・材質・体積から重量を見積もり、定格荷重と照合
STEP 2
2
玉掛け用具選定
安全係数（ワイヤロープ6以上、スリング7以上）に基づき適切な用具を選定
STEP 3
3
玉掛け
重心位置・吊り角度（60度以内推奨）・養生材を考慮し確実に掛ける
STEP 4
4
合図・吊り上げ
地切り後一旦停止、安定確認後に本吊り。退避位置を確保した上で合図
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
06 / 10

## Slide 7
INSPECTION & SIGNAL POINTS
用具点検と合図のポイント
EQUIPMENT INSPECTION
玉掛け用具点検 4ポイント
1
ワイヤロープ素線切断率
1よりの間で素線数の10%以上切断は使用禁止（クレーン則）
2
フック・金具の変形
開口部の広がり・摩耗・亀裂は廃棄。安全レバー作動を確認
3
シャックル・リング
ピンのねじ山損傷・ガタつき・規格外サイズ流用を排除
4
繊維スリングの摩耗
縫製ほつれ・切創・薬品による劣化・表示ラベル不明は使用禁止
SIGNAL & EVACUATION
合図と退避 4ポイント
1
合図者は1名に限定
複数人の合図は混乱の元。指名された1名のみが運転者に合図
2
運転者の視野内に立つ
死角に入らない位置取り、必要に応じて無線併用
3
統一合図の使用
クレーン則に基づく標準手合図・笛合図を事業場内で統一
4
吊り荷の下に入らない
巻き上げ・水平移動・着地時とも、吊り荷の真下・退避線内に立入禁止
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
07 / 10

## Slide 8
FIVE PROHIBITIONS
玉掛け 5つの禁止事項
重大災害につながる典型的な禁止行為
01
共づり（共吊り）
1本のフックに別々の荷を二段掛けすると重心がずれて落下リスク
02
ねじれ・キンク使用
ワイヤロープ・スリングのねじれは強度を著しく低下させる
03
片荷（不均等吊り）
重心からずれた掛け方は荷の傾き・脱落・スイングの原因
04
衝撃荷重をかける
急激な巻き上げ・引きずり起こしは定格の数倍の荷重が発生
05
人の頭上を通す
吊り荷の経路は人の上を避ける。退避誘導後に移動
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
08 / 10

## Slide 9
ROLES & DUTIES
運転者・玉掛け者の責務分担
クレーン等安全規則・安衛法に基づく役割と事業者の管理責任
01
クレーン運転者の責務
運転資格の保有、始業前点検、合図の確認、定格荷重の遵守、急操作の回避
02
玉掛け者の責務
用具点検、質量目測、確実な玉掛け、合図、地切り確認、退避誘導
03
事業者の管理責任
特別教育の実施、年次・月次・始業前点検の実施、用具の管理台帳整備
04
定期自主検査・記録
クレーン則に基づく定期自主検査、玉掛け用具点検記録を3年以上保存
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
1t未満は本特別教育で従事可
1t以上は技能講習（クレーン則第222条）が必要
02
質量目測と用具選定が起点
安全係数を満たす用具を選び、吊り角度60度以内を意識
03
始業前点検と廃棄基準
ワイヤ素線切断率10%・フック変形・スリング摩耗で即廃棄
04
5つの禁止事項を徹底
共づり・ねじれ・片荷・衝撃・頭上通過は重大災害の典型
お問い合わせ
safe-ai-site.vercel.app/contact
ANZEN AI ／ 労働安全コンサルタント（登録番号260022・土木）監修